| Descripción | Valor |
| --- | --- |
|  |  | Producto:: | UPS2 25-40/60 130 |
|  |  | Código:: | 98243668 |
|  |  | Número EAN:: | 5711492007884 |
|  |  | Precio: | Bajo pedido |
|  | Técnico: |
|  |  | Altura máxima: | 60 dm |
|  |  | Clase TF: | 95 |
|  |  | Homologaciones en placa: | CE,VDE |
|  | Materiales: |
|  |  | Cuerpo hidráulico: | Fundición |
|  |  |  | EN-JL1030 |
|  |  |  | ASTM 30 B |
|  |  | Impulsor: | Compuesto, PES/PP |
|  | Instalación: |
|  |  | Presión de trabajo máxima: | 10 bar |
|  |  | Diámetro de conexiones: | G 1 1/2 |
|  |  | Presión: | PN 10 |
|  |  | Distancia entre conexiones de aspiración y descarga: | 130 mm |
|  | Líquido: |
|  |  | Líquido bombeado: | Agua |
|  |  | Rango de temperatura del líquido: | 2 .. 95 °C |
|  |  | Temp. líquido: | 20 °C |
|  |  | Densidad: | 998.2 kg/m³ |
|  |  | Viscosidad cinemática: | 1 mm2/s |
|  | Datos eléctricos: |
|  |  | Frecuencia de alimentación: | 50 Hz |
|  |  | Tensión nominal: | 1 x 230 V |
|  |  | Grado de protección (IEC 34-5): | IP44 |
|  |  | Clase de aislamiento (IEC 85): | F |
|  |  | Protección del motor: | None |
|  |  | Protección térmica: | ELEC |
|  | Paneles control: |
|  |  | Posición caja de terminales: | 9H |
|  | Otros: |
|  |  | Energy (EEI): | 0.23 |
|  |  | Peso neto: | 2.7 kg |
|  |  | Peso bruto: | 2.9 kg |
|  |  | Volumen: | 0.004 m3 |